WFI大型动静三轴试验系统

设备简介：

生产厂家：美国WFI仪器设备有限公司

设备型号：Tritech 100kN

最大轴力：100 kN

最大围压：2000 kPa

试件尺寸：高120mm 直径152 mm

试验主要用途：

沥青混合料的动、静模量测试

大尺寸土样的抗剪强度指标测试

试验步骤：

- 依次开启WFI电源、采集板

- 开启计算机

- 打开系统控制软件

- 根据试验目的，选择相应的软件操作模块

- 关闭计算机

- 依次关闭采集板开关和WFI电源

- 拆卸压力室并取出试件

- 清洗仪器和工作台，整理工具