旋转薄膜烘箱（RTFOT）操作规程

一、接通电源及供气开关；

二、按下“Power”键则仪器开始预热，要求预热16h；

三、将盛好的沥青试样及玻璃瓶放入卡口中，关闭仓门；

四、按下旋转按钮及打开供气阀门，调节气流大小，开始试验；

五、试验进行85min后，关闭供气阀及旋转按钮，逐一取出玻璃瓶，倒出沥青试样；

六、关闭总电源并清洗玻璃瓶。